## Slide 1
Alamin MANSOURI
alamin.mansouri@u-bourgogne.fr
Cours Imagerie couleur et multispectrale

## Slide 2
Sommaire
Introduction
Radiométrie & Photométrie
Imagerie couleur – acquisition et représentation
Imagerie couleur – aspects algorithmiques
Imagerie multispectrale (champ proche &
Télédétection)
6. Applications

## Slide 3
3. Imagerie couleur
aspects algorithmiques

## Slide 4: Processus de la perception de la couleur
Voir: utiliser un photorécepteur pour détecter , localiser et identifier un objet éclairé par une source de lumière.
objet
photorécepteur
source de lumière
Source de lumière
Radiance
Spectre
Photorecepteur
Brillance
"Couleur"
Objet
‘’Couleur’’
Forme

## Slide 5
Cônes &
bâtonnets
Cellules
Horizontales
Retine
Système visuel humain
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 6
Il existe trois types de cônes : Cônes S sensibles aux courtes longueurs d’ondes (Bleu), Cônes M sensibles aux moyennes longueurs d’ondes (Vert) et les Cône L sensibles aux longues longueurs d’ondes (Rouge).
De l’œil à la caméra couleur
Structure de la rétine

## Slide 7
Tri-CCD
 Bonne résolution spatiale
 Bonne séparation de couleur
 Très coûteux
 Problème d’alignement des canaux
3 capteurs monochromes
Lumière incidente
Système avec prismes et filtres
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 8
Mono CCD : CFA
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 9
Mono CCD : CFA
Filtres couleur
Cellules photosensibles
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 10
Mono CCD : CFA
Distribution spatiale des filtres
Colonne
Diagonal
Classic
Bayer
Modified
Bayer
Rockwell
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 11
Foveon X3
Mono CCD : CFA
De l’œil à la caméra couleur

## Slide 12
Demosaïcage

## Slide 13
Problème de démosaïcage
+
+
=
La couleur
Demosaïcage

## Slide 14
Image d’un Tri-CCD
La couleur :
Demosaïcage

## Slide 15
Image Bayer-CFA
Demosaïcage

## Slide 16
Réplication des plus proches voisins
Algorithme
1 | 3 | 3
1 | 3 | 3
7 | 9 | 9
1 | 3 | 3
5 | 5 | 4’
7 | 9 | 9
1 | 1 | 3
1 | 1 | 3
7 | 7 | 9
1
3
7
9
1
3
7
9
1
3
7
9
5
Demosaïcage

## Slide 17
Résultats
Réplication des plus proches voisins
Demosaïcage

## Slide 18
Interpolation Bilinéaire
Algorithme
1. Interpolation des pixels verts : par exemple : G8 = (G3+G7+G9+G13) / 4
2. Interpolation des pixels rouge/bleu :
  Interpolation des pixels rouge/bleu à l’endroit des pixels vert :
  La moyenne des valeurs des deux pixels adjacents de la même couleur est assignée au pixel interpolé.
  par exemple : B7 = (B6+B8) / 2 ; R7 = (R2+R12) / 2
  Interpolation des pixels rouge/bleu à l’endroit des pixels bleu/rouge : la moyenne des valeurs des quatre pixels diagonaux adjacents est assigné au pixel interpolé.
  Par exemple : R8 = (R2+R4+R12+R14) / 4 ; B12 = (B6+B8+B16+B18) / 4
Demosaïcage

## Slide 19
Résultats
Interpolation Bilinéaire
Demosaïcage

## Slide 20
impose une transition lisse de la teinte d’un pixel à l’autre.
  On définit la ”valeur de teinte” pour le bleu comme : B/G et pour le rouge comme : R/G.
Interpolation sous constance de la teinte
Algorithme
1. Interpolation pixels vert: comme pour l’interpolation bilinéaire.
2. Considerer les valeurs des pixels bleu : trois cas de figure:
  Estimer les pixels bleu à l’endroit des pixels vert et les pixels bleu adjacents sont à gauche et à droite : B7 = G7 / 2 * (B6 / G6 + B8 / G8)
  Estimer les pixels bleu à l’endroit des pixels vert et les pixels bleu adjacents sont en haut et en bas : B13 = G13 / 2 * (B8 / G8 + B18 / G18)
  Estimer les pixels bleu à l’endroit des pixels rouge :
  B12 = G12 / 4 * (B6 / G6 + B8 / G8 + B16 / G16 + B18 / G18)
Demosaïcage

## Slide 21
Résultats
Interpolation sous constance de la teinte
Demosaïcage

## Slide 22
Interpolation sous préservation des contours
Algorithme
1. Interpolation des pixels vert:
Définit deux gradients, un horizontal et l’autre vertical
Exemple pour B8 : définit les deux gradients comme H=|G7-G9| and V=|G3-G13|
2. Interpolation des pixels rouge/bleu : comme pour la constance de teinte
Si H<V,
G8=(G7+G9)/2;
Sinon si H>V,
G8=(G3+G13)/2;
Sinon
G8=(G3+G7+G9+G13)/4
FIN
Demosaïcage

## Slide 23
Résultats
Interpolation sous préservation des contours
Demosaïcage

## Slide 24
Algorithme
1. Interpolation des pixels vert:
2. Interpolation pixels rouge/bleu : comme pour la constance de teinte
Interpolation sous préservation des contours
Demosaïcage
Calculer le gradient horizontal
H=|G4-G6| + |R5-R3+R5-R7|
2. Calculer le gradient vertical
V =|G2-G8| + |R5-R1+R5-R9|
3. Si H > V
G5= G2+G8/2 + (R5-R1+R5-R9)/4
Sinon si H < V
G5= G4+G6/2 + (R5-R3+R5-R7)/4
Sinon
G5= (G4+G6+G2+G8)/4
+(R5-R1+R5-R9+R5-R3+R5-R7)/8

## Slide 25
Résultats
Interpolation sous préservation des contours
Demosaïcage

## Slide 26
Interpolation pour la reconnaissance de formes
Algorithme
1. Interpolation pixels vert :
Chaque pixel à interpoler pour la couleur vert est entouré de 4 pixels vert
On définit m=(p1+p2+p3+p4)/4
Si pi<m ==> L
Si pi>m ==> H
Contour
Bande
Coin
Trois formes
Demosaïcage

## Slide 27
Algorithme
Si forme contour :
G12 = median{G7,G11,G13,G17},
C-à-d, si on trie {G7,G11,G13,G17} comme A>B>C>D
alors
G12 = median{G7,G11,G13,G17} = ( B + C ) / 2
Interpolation pour la reconnaissance de formes
Demosaïcage

## Slide 28
Algorithme
Si forme bande : un voisinage plus large est requis
G??=ClipcB(2M-S)
où M = SOMME(G)/4 , S = SOMME(X)/8 Et 'clip' est une fonction qui contraint la prédiction à être entre les valeurs B et C.
Si la prédiction est supérieur à B, elle est égale à B;
si la prédiction est inférieure à C, elle est égale à C.
Interpolation pour la reconnaissance de formes
Demosaïcage

## Slide 29
Algorithme
Si forme Coin: un voisinage plus large est requis
G??=ClipcB(2M-S)
où M = median{H, L} et S = SOMME(X) / 4
2. Interpolation des pixels rouge/bleu : toute méthode décrite avant peut faire l’affaire, (interpolation bilinéaire ou constance de la teinte)
Interpolation pour la reconnaissance de formes
Demosaïcage

## Slide 30
Résultats
Interpolation pour la reconnaissance de formes
Demosaïcage

## Slide 31
Color Constancy

## Slide 32
W (R+G+B)
R + V donne du jaune
Le pigment jaune : absorbes le BLUE
Synthèse de la couleur
Color Constancy

## Slide 33
Synthèse de la couleur
Color Constancy

## Slide 34
Color Constancy
Système visuel humain

## Slide 35
Malgré la variation de la distribution spectrale de l’éclairage ambiant, le système visuel humain arrive à compenser ceci et voir des couleurs stables
Par exemple, une feuille blanche sera vue par l’œil come étant blanche sous un D65 et sous une lampe tungstène A.
Ce ne sera pas le cas d’une caméra RGB!
Color Constancy
Système visuel humain

## Slide 36
Les expériences de Land
Il a comparé les luminance mesurées par un spectrophotomètre des patchs du Mondrian sous différents éclairages aux couleurs perçues par des observateurs humains.
spectrophotomètre
Color Constancy
Système visuel humain

## Slide 37
Spectrophotomètre : 1.0, 0.3, 0.3
Audience: “Rouge”
Audience: “Bleu”
Lumière blanche
Lumière Rouge
Bleu
Rouge
Bleu
Rouge
 Des patchs avec la même mesure de luminance donnent des couleurs différentes pour les observateurs humains
Spectrophotomètre : 1.0, 0.3, 0.3
Color Constancy
Les expériences de Land
Système visuel humain

## Slide 38
Caméra couleur
illuminant canonique (6000K)
Color Constancy

## Slide 39
Illuminant 2000K
Color Constancy
Caméra couleur
Dominante rouge

## Slide 40
Illuminant 3000K
Color Constancy
Caméra couleur
Dominante orange

## Slide 41
illuminant 6000K + 5000K
Color Constancy
Caméra couleur
Dominante légèrement jaune

## Slide 42
Comment reproduire color constancy avec des caméras
Deux étapes
  Estimation de l’éclairage ambiant
  Le soustraire et le remplacer par l’illuminant canonique
Color Constancy

## Slide 43
Hypothèses pour la color constancy
Adaptation des réponses des cônes (Von Kries)
Hypothèses physiques sur l’éclairage et la scène (GW et WP)
Analyse spatiale global de la scène avant intégration (Land)
Connaissances a priori des couleurs des surfaces (RN)
Hypothèses
Color Constancy

## Slide 44
Modèle d’acquisition des images couleur
La valeur du pixel localisé en (x,y) pour le canal k est exprimé par :
Radiance de la source d’éclairage
Réflectance de la surface
Sensibilité spectrale du canal k de la caméra
Longueur d’onde
Spectre du visible
Color Constancy

## Slide 45
Solution dans le modèle linéaire
KR= 1/
KG= 1/
KB= 1/
?
Color Constancy
Sous certains hypothèses, le problème peut prendre la forme linéaire

## Slide 46
Von Kries : l’idée
L’adaptation du système visuel humain s’opère à travers des coefficients de gain appliqués aux cônes (L, M et S)
Les coefficients sont calculés de manière à ce qu’une surface blanche aie son triplet ( Lw, Mw et Sw ) constant et égal à 1.
Algorithmes pour la CC
Color Constancy

## Slide 47
Le monde gris : l’idée
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 48
monde gris : Algorithme
KR= 1/ = Avg /
KG= 1/ = Avg /
KB= 1/ = Avg /
où
, et sont les valeurs moyennes respectivement du rouge, vert et bleu
Avg est la moyenne du ( , et )
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 49
monde gris : Résultats
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 50
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
monde gris : Résultats

## Slide 51
Cet algorithm algorithme suppose que la valeur maximal dans chaque canal représente la radiance de la source :
    dû à une surface blanche ou une réflexion spéculaire
Patch Blanc : Algorithme
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 52
(r, g, B) = max(R, G, B)
max
max
max
(Sr, Sg, SB) = (255, 255, 255)
max
max
max
Où
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc : Algorithme

## Slide 53
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc : Résultats

## Slide 54
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc : Résultats

## Slide 55
L’algorithme du patch blanc ne fonctionne pas bien en présence du bruit ou quand les valeurs max des canaux sont égales à 255.
    Au lieu de prendre le max du canal, on estime l’illuminant sur des zones claires ayant une moyenne supérieure à un seuil que l’on se fixe. Par exemple (R,G,B)> h =220
(r, g, B) = moyenne(Rh, Gh, Bh)
_h
_h
_h
(Sr, Sg, SB) = (255, 255, 255)
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc modifié : Algorithme
KR=1/ =Sr / ρr
KG=1/β = Sg / ρg
KB=1/δ = Sb / ρb
_h
_h
_h

## Slide 56
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc modifié : Résultats

## Slide 57
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Patch Blanc modifié : Résultats

## Slide 58
La valeur de chaque pixel est calculée en utilisant les valeurs de ses voisins.
Les voisins sont ceux contenus dans des chemin brownien.
Retinex Land : Algorithme
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 59
N est le nombre de chemin
La luminance est calculée comme
où
et
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Retinex Land : Algorithme

## Slide 60
Avant
Après
*Implémentation de McCann
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Retinex Land : Résultats

## Slide 61
Les valeurs des pixels voisins sont pondérées par une fonction gaussienne, dite fonction de voisinage (Surrounding).
Ri(x, y) = logIi(x, y) − log[F(x, y)*Ii(x, y)]
Single Scale Retinex : Algorithme
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Où
– x, y les coordonnées du pixel
– Ii(x, y) la valeur du pixel pour le canal i(R, G ou B)
– F(x, y) la fonction surrounding F(x, y) = Ke−(x²+y²)/c²
et c et K deux constantes.
K est choisi pour contraindre   F(x, y)dxdy = 1

## Slide 62
C=5
C=20
C=240
Single Scale Retinex : Resultats
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 63
Multi-scale retinex (MSR) est une sorte de pondération des résultats du SSR pour différentes valeurs du paramètre c.
Multi-Scale Retinex : Algorithme
R MSR =  n Rn
n=1
N
i
i
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
où
– N est le nombre de différentes valeurs de c.
– Rni est la valeur calculé par un SSR pour la nème valeur de c pour le canal i (R, G ou B)
– wn est le coefficient de poids pour nème valeur de c .

## Slide 64
Le résultat reste sombre dû à la valeur faible de c
Multi-Scale Retinex : Résultats
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Résultat pour (1,2,3) = 1/3

## Slide 65
où
Et  est un paramètre critique à régler manuellement.
Multi-Scale Retinex avec restauration de couleur Algorithme
RMSRCR (x, y) = Ci(x, y)RMSR (x, y)
i
i
Color Constancy
Algorithmes pour la CC

## Slide 66
Multi-Scale Retinex avec restauration de couleur Algorithme
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
La formule finale du MSRCR est :
Où G et b expriment le gain final et l’offset à appliquer

## Slide 67
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Multi-Scale Retinex avec restauration de couleur Algorithme

## Slide 68
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Un compromis entre l’intégration spatiale, le GW et le WP
GW enlève les dominantes par centrage de l’histogramme
WP étend la dynamique
pour retrouver le blanc
Intégration spatiale

## Slide 69
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Etape 1
P correspond à une position d’un pixel
c correspond à un canal donné (R,G,B)
Ic(P) est la valeur en entrée du pixel en position P pour le canal c
Rc(P) est la valeur en sortie du pixel en position P pour le canal c
Ajustement spatial par comparaison aux voisins

## Slide 70
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Etape 2
P correspond à une position d’un pixel
c correspond à un canal donné (R,G,B)
Rc(P) est la valeur en sortie du pixel en position P pour le canal c
Oc(P) est la valeur en sortie de l’étape 2 du pixel en position P pour le canal c
Ajustement de l’intensité en sortie pour exploiter toute la dynamique

## Slide 71
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Distance entre pixels : afin de de prendre en compte l’effet de l’éloignement
r(-): fonction d’intégration par comparaison spatial
Etape 1

## Slide 72
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Linéaire
Saturation
Signe
Pente
La variation de la pente de la fonction r(-) agit comme modulateur du contraste.
Etape 1

## Slide 73
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Image originale
r(-) linéaire
Etape 1
Automatic Color Equalization (ACE)
Résultats

## Slide 74
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Image originale
r(-) saturation avec P de 50 et 70)
Etape 1
Automatic Color Equalization (ACE)
Résultats

## Slide 75
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Image originale
r(-) fonction signe
Etape 1
Automatic Color Equalization (ACE)
Résultats

## Slide 76
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE)
Résultats
Etape 1

## Slide 77
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Sc: la pente de
Etape 2
Ajustement linéaire de l’intensité en sortie Rc dans l’intervalle [0,255]

## Slide 78
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
mc
Mc
255
Etape 2
Ajustement linéaire de l’intensité en sortie Rc dans l’intervalle [0,255]

## Slide 79
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
Etape 2
Ajustement de l’intensité en sortie Rc en utilisant Mc comme référence de blanc et en imposant que la moyenne soit à 127.5 (gris).

## Slide 80
Color Constancy
Algorithmes pour la CC
Automatic Color Equalization (ACE) Algorithme
mc
Mc
255
127.5
Etape 2
Ajustement de l’intensité en sortie Rc en utilisant Mc comme référence de blanc et en imposant que la moyenne soit à 127.5 (gris).

## Slide 81
Color Constancy
Automatic Color Equalization (ACE): Résultats
Image originale
r(-) linéaire+ ajustement linéaire
r(-) linéaire+ ajustement GW/WP

## Slide 82
Color Constancy
Automatic Color Equalization (ACE): Résultats
Histogramme image originale
r(-) linéarie+ ajustement linéaire
r(-) linéarie+ ajustement GW/WP

## Slide 83
Color Constancy
Automatic Color Equalization (ACE): Résultats
Image originale
r(-) Signe+ ajustement GW/WP
r(-) Signe+ ajustement linéaire

## Slide 84
Color Constancy
Automatic Color Equalization (ACE): Résultats
Histogramme image originale
r(-) Signe+ ajustement GW/WP
r(-) Signe+ ajustement linéaire

## Slide 85
Color Constancy
Automatic Color Equalization (ACE): Résultats
Image originale
r(-) Signe+ ajustement GW/WP

## Slide 86
On considère l’image ci-dessous acquise par une caméra équipée d’un CFA bayer classique. Nous allons interpoler les valeurs manquantes des pixels G22 et R22 en utilisant différents algorithmes.
a. Calculer G22 et R22 à l’aide de l’algorithme des plus proches voisins
b. Calculer G22 et R22 à l’aide de l’algorithme de l’interpolation bilinéaire
c. Calculer G11, G13, G31, G33 et G22 en utilisant l’algorithme de préservation des contours
d. En utilisant la réponse de la question c. calculer la valeur de R22 en utilisant l’algorithme de constance de la teinte.

## Slide 87
On considère l’image ci-dessous acquise par une caméra équipée d’un CFA bayer classique. Nous allons interpoler les valeurs manquantes des pixels G22 et R22 en utilisant différents algorithmes.
a. Calculer G22 et R22 à l’aide de l’algorithme des plus proches voisins
G22 = 134 R22= 22
b. Calculer G22 et R22 à l’aide de l’algorithme de l’interpolation bilinéaire
G22 = 132 R22= 22

## Slide 88
On considère l’image ci-dessous acquise par une caméra équipée d’un CFA bayer classique. Nous allons interpoler les valeurs manquantes des pixels G22 et R22 en utilisant différents algorithmes.
c. Calculer G11, G13, G31, G33 et G22 en utilisant l’algorithme de préservation des contours
G11 = 131 G13 = 134 G31 = 131 G33 =132 G22 = 130
d. En utilisant la réponse de la question c. calculer la valeur de R22 en utilisant l’algorithme de constance de la teinte.
R22= 22

## Slide 89
Color Constancy
Exercice (Color Constancy)
On considère les trois matrices ci-dessous représentant les composantes rouge, verte et bleue d’une image couleur acquise sous un illuminant non canonique
Calculer les valeurs corrigées Rc, Gc and Bc du pixel P22 en utilisant les algorithmes :
a. Grey World
b. White Patch
c. Modified White Patch (Seuil = 225)
d. ACE (en utilisant la fonction signe suivie d’un ajustement linéaire)
100 | 115 | 240 | 250
115 | 100 | 115 | 100
255 | 125 | 100 | 78
120 | 250 | 70 | 255
70 | 100 | 5 | 5
100 | 68 | 70 | 240
10 | 65 | 240 | 245
68 | 11 | 240 | 255
10 | 70 | 255 | 255
61 | 8 | 245 | 245
255 | 242 | 242 | 230
245 | 255 | 242 | 10

## Slide 90
1. Radiometry & photometry
2. Color imaging
3. Computational aspects in color imaging
Color Constancy
Grey World
PR22 = 98 , PG22= 89 , PB22= 7
PR23 = 113 , PG23 = 92 , PB23 = 201
b. White Patch
PR22 = 100 , PG22= 68 , PB22= 8
PR23 = 115 , PG23 = 70 , PB23 = 245
c. Modified White Patch
PR22 = 102 , PG22= 71 , PB22= 8
PR23 = 118 , PG23 = 73 , PB23 = 254